CASIO(     EF-511
Модуль № 4726

Руководство пользователя

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией
Батарея

Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- Часы классифицируются по разрядам от “I” до “V” в соответствии со степенью их защищенности от воды. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| Разряд | Маркировка на корпусе | Брызги, дождь | Купание, мытье машины и т.д. | Подводное плавание | Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ( | нет | нет | нет | нет |
| II | WATER RESISTANT | да | нет | нет | нет |
| III | 50 М WATER RESISTANT | да | да | нет | нет |
| IV | 100 М WATER RESISTANT | да | да | да | нет |
| V | 200 М WATER RESISTANT 300 М WATER RESISTANT | да | да | да | да |

(Примечания
I              Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.

II               Не вытягивайте головку из влажных часов

III	Не вытягивайте головку  под водой.

IV	Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо

V	Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под него должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком о другую поверхность может вызвать переход флуоресцентной краски на эту поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

Установка времени и даты

## Как установить время

- Как отрегулировать положение стрелок на циферблатах будильника и секундомера

- Вытяните головку до второго щелчка, когда секундная стрелка будет находиться в положении 12 часов.

- В этот момент секундная стрелка остановится.

- Установите нужное время, вращая головку так, чтобы стрелки продвигались вперед. Переместите минутную стрелку на 4 – 5 минут дальше желаемого времени, а затем верните в точное положение.

- Убедитесь, что вы установили нужное время суток (до полудня или после полудня).

- С помощью кнопки «В» отрегулируйте стрелки будильника в соответствии с текущим временем.

- Каждое нажатие кнопки «В» продвигает стрелки на циферблате будильника на одну минуту вперед.

- Длительное нажатие кнопки «В» продвигает стрелки в ускоренном режиме.

- Закончив регулировку стрелок будильника, нажмите и удержите кнопку «А» примерно 2 секунды.

- При этом минутная стрелка секундомера автоматически выполнит полный поворот.

- Когда минутная стрелка секундомера остановится в положении 60 (12 часов), перейдите к выполнению п.6.

- Если минутная стрелка секундомера после остановки не указывает на 60 (12 часов),  переведите ее в это положение с помощью кнопки «В».

- Каждое нажатие кнопки продвигает стрелку на одну минуту вперед.

- Длительное нажатие кнопки «В» продвигает стрелки в ускоренном режиме.

- Закончив регулировку минутной стрелки секундомера, нажмите и удержите кнопку «А» примерно 2 секунды.

- При этом стрелка пятых долей секунды секундомера автоматически выполнит полный поворот.

- Когда стрелка пятых долей секунд секундомера остановится в положении 60 (12 часов), перейдите к выполнению п.8.

- Если стрелка после остановки не указывает на 12 часов,  переведите ее в это положение с помощью кнопки «В».

- Каждое нажатие кнопки продвигает стрелку на 1/5 секунды вперед.

- Длительное нажатие кнопки «В» продвигает стрелки в ускоренном режиме.

- Верните головку в исходное положение.

## Установка даты

- Вытяните головку до первого щелчка.

- Вращая головку от себя, установите желаемую дату (на рисунке направление указано стрелкой).

- Верните головку в исходное положение.

- Не следует устанавливать дату между 9.00 вечера и 1.00 ночи. Показание даты  может не смениться на следующий день.

## Использование будильника

Если будильник включен, в установленное время подается звуковой сигнал длительностью 20 секунд.

- Вы можете установить время звукового сигнала в пределах 12 часов от текущего времени.

- Вы можете установить только один ежедневный будильник.

## Как установить время звукового сигнала

- Вытяните головку из корпуса часов в первое положение.

- С помощью кнопки «В» установите желаемое время звукового сигнала. Каждое нажатие кнопки «В» продвигает время звукового сигнала на одну минуту. Длительное нажатие кнопки «В» продвигает время звукового сигнала в ускоренном режиме.

- Верните головку в исходное положение.

## Как остановить звуковой сигнал

Для того чтобы остановить звуковой сигнал, нажмите на любую кнопку.

- После звукового сигнала стрелки циферблата будильника автоматически возвращаются в положение, соответствующее текущему времени.

## Отмена ранее установленного будильника

- Вытяните головку из корпуса часов во второе положение.

- При этом стрелки циферблата будильника автоматически возвращаются в положение, соответствующее текущему времени.

- Верните головку в исходное положение.

## Использование секундомера

С помощью секундомера вы можете измерить отрезки времени до 59 минут 59.80 секунд.

## Как измерить отрезок времени

а) Измерение отрезков времени

А		А		А		       А		     В

(Старт)		(Стоп) 		(Повторный старт)    (Стоп)           (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

А		В            	                В		            А    	      В

(Старт)	      (Разделение)        (Отмена разделения)                 (Стоп)            (Сброс)

- Если заряд батареи снижается, секундная стрелка начинает двигаться с интервалом в 2 секунды.

- Для часов со шкалой промежутков времени:

Вращайте шкалу до совмещения метки ◥◤ с

минутной стрелкой. По прошествии некоторого

времени, снимите показания со шкалы промежутков

времени по делению, на которое указывает минутная

стрелка. Таким образом, будет определено время,

прошедшее от отмеченного вами момента.                  Шкала промежутков времени

Внимание:

- Некоторые водоустойчивые модели снабжены головкой с винтовым стопором.

- В таких моделях головка выдвигается только после того, как вы ослабите винт, поворачивая его в направлении, показанном стрелкой на рисунке. При выдвижении такой головки не прилагайте чрезмерного усилия.

- Также обратите внимание, что такие часы теряют водоустойчивость, если головка у них не зафиксирована винтом. Обязательно плотно закрутите его обратно после осуществления установки стрелок.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ 4726

Точность хода при нормальной температуре: +/-20 секунд в месяц

Показания дисплея: 3 стрелки (часы, минуты, стрелка пятых долей секунды секундомера)

3 циферблата (Секунды, будильник, секундомер), дата

Будильник: ежедневная подача сигнала в установленное время

Функция секундомера: Диапазон измерения: 59’59.80”

шаг измерения: 1/5 секунды

режим измерения: отрезки времени, разделенное время

Батарея: 1 батарея типа SR927W

Индикация снижения заряда батареи: движение секундной стрелки с интервалом 2 сек.

Приблизительный срок службы батареи:  3 года