# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# ANA-DIGI TEMP

# Модель № JG2***

# CITIZEN QUARTZ

# СОДЕРЖАНИЕ:

# Характеристики

# Названия частей и основные функции

# Переключение режимов

# Настройка времени <TIME>

# Настройка календаря <DATE>

# Использование термометра

# Использование будильника <ALM>

# Использование двойного времени <DU.T.>

# Использование секундомера <ST.W.>

# Функция предупреждения о низком уровне зарядки батареи

# Функция перенастройки

# Меры предосторожности

# Технические характеристики

# Характеристики

# Эти кварцевые часы имеют целый ряд таких функций, как время, календарь, будильник, секундомер и двойное время, а также функцию измерения температуры.

# Названия частей и основные функции

# При изучении таблицы, пожалуйста, обратитесь к изображению часов в начале инструкции.

| Названия частей | Время | Календарь | Будильник | Двойное время | Секундомер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Кнопка А | Нажать 1 раз | - | Переключение интервалов измерения температуры | Переключатель вкл./выкл. (ON/OFF) | - | Отсчитанное время / Сброс |
|  |  | Нажимать в течение 2 сек. или больше | Переключатель вкл./выкл. (ON/OFF) | - | Монитор будильника | - | - |
| B | Кнопка В | Нажать 1 раз | Переключатель дисплея А2 | Переключатель дисплея А2 | Переключатель дисплея А2 | Переключатель дисплея А2 | Запуск/Остановка |
|  |  | Нажимать в течение 2 сек. или больше | В режим настройки времени | В режим настройки календаря | В режим настройки будильника | В режим настройки местного времени | - |
| C | Кнопка С | Нажать 1 раз | Зажигается подсветка |
| M | Кнопка М | Нажать 1 раз | В режим календаря | В режим будильника | В режим двойного времени | В режим секундомера | В режим времени |
| ( | Аналоговый дисплей 1 (А1) | Всегда отображается текущее время (часы, минуты) |
| ( | Аналоговый дисплей 2 (А2) | Отображаются секунды или будильник или отображается местное время | Час |
| ( | Электронный дисплей | Часы, минуты, секунды, | Дата, день, температура | Часы, минуты, температура | Часы, минуты, секунды, значок L | Минуты, секунды, 1/1000 сек. |
| ( | Значок режима (стрелка) | TIME | DATE | ALM | DU.T | ST.W |
| ( | Идентификационный значок А2 (▲) | Отображается либо SEK (секунды), либо ALM (будильник), либо DU.T (двойное время) | ST.W (секундомер) |

# Переключение режимов

# С каждым нажатием кнопки М переключаются режимы. Текущий режим можно подтвердить значком режима (стрелкой).

# С каждым нажатием кнопки В переключается Дисплей А2. Текущий дисплей можно подтвердить идентификационным значком А2 (▲).

# <Переключение режимов: Нажатие кнопки М>

# М			        М

# М						   М

# М

# * Измерение температуры термометром показывается в режиме календаря.

# <Переключение дисплея А2: Нажатие кнопки В>

# В			         В

# В

# Аналоговый дисплей 2: Отображает один из дисплеев: «Секунды (время)», «Время будильника» или «Местное время».

# Настройка времени <TIME>

# <Настройка времени>

# Нажмите и держите кнопку В в течение двух секунд или дольше, когда часы находятся в режиме обычного дисплея времени. Надпись «Секунды» начнёт мигать, показывая, что часы находятся в режиме настройки.

# С каждым нажатием кнопки В в режиме настройки изменяется мигающая секция в следующем порядке: секунды → минуты → часы → 12 часов / 24 часа → настройка А1 → настройка А2.

# Нажмите кнопку А для того, чтобы настроить мигающую секцию. (Нажмите и держите кнопку А для быстрого продвижения.)

# Для настройки секунд нажмите кнопку А, чтобы вернуться в начальное положение «00» секунд.

# Каждое нажатие кнопки А переключает часы между 12-часовым и 24-часовым режимом.

# Каждое нажатие кнопки А настраивает А1 («Часы» и «Минуты» мигают одновременно) по 1/3 минуты (с 20-секундными интервалами) по часовой стрелке. Настройте Аналоговый дисплей 1 (А1) таким образом, чтобы он совпадал с электронным указанием времени.

# Каждое нажатие кнопки А настраивает Аналоговый дисплей 2 («00» и «Условное обозначение А2» мигают одновременно) по часовой стрелке с интервалами в 1 деление. Настройте позицию 0 секунд (12 часов).

# Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею времени.

Указатель «Секунд» А2 связан с указателем «Секунд» электронного времени. Убедитесь в том, что указатель АМ (А)/ PM (P) (до полудня / после полудня) установлен правильно при настройке времени в 12-часовом режиме дисплея. Авто-возврат к обычному дисплею времени активируется, если часы будут оставаться в режиме настройки (с мигающим дисплеем) более 2 минут. Быстро вернуться к обычному дисплею времени можно нажав кнопку М в режиме настройки времени.

# <Переключатель ON/OFF (вкл./выкл.)>

# Нажмите и держите кнопку А в течение 2 секунд или дольше в режиме обычного дисплея времени, для того, чтобы переключить ON / OFF. Когда переключатель находится в позиции ON (включен), то под значком с указанием режима появится значок CHI.

# Настройка календаря <DATE>

# В режиме календаря указатель температуры отображается на электронном дисплее.

# <Настройка календаря>

# Нажмите и держите кнопку В в течение 2 секунд или более в обычном режиме календаря. Надпись «Месяц» начнёт мигать в нижней части электронного дисплея, показывая, что часы находятся в режиме настройки.

# С каждым нажатием кнопки В в режиме настройки изменяется мигающая секция в следующем порядке: месяц → дата → год.

# Нажмите кнопку А для того, чтобы настроить мигающую секцию. (Нажмите и держите кнопку А для быстрого продвижения.)

# Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею календаря.

В режиме настройки календаря дисплей А2 всегда показывает секунды. Год и месяц указываются только во время настройки. Год может настроен с 1999 по 2099. День недели корректируется автоматически после настройки года, месяца и даты. Авто-возврат к обычному дисплею календаря активируется, если часы будут оставаться в режиме настройки (с мигающим дисплеем) более 2 минут. Если календарь будет настроен на несуществующую дату (например, 30 февраля), то при возвращении к обычному дисплею часы автоматически покажут первый день следующего месяца. Поскольку часы оснащены функцией авто-календаря (с учётом високосных лет), не нужно корректировать дату в конце месяца. Быстро вернуться к обычному дисплею времени можно нажав кнопку М в режиме настройки времени.

# Использование термометра

# Данный термометр может измерять температуру двумя указанными ниже способами. Температурная шкала может переключаться между измерением в градусах Цельсия (°С) и градусах Фаренгейта (°F).

# Измерение температуры в режиме календаря

# При нажатии кнопки М для переключения в режим календаря, температура всегда измеряется во время отображения дисплея в режиме календаря. Нажатием кнопок можно изменять интервал измерения (измерение каждую минуту или каждую секунду).

# Измерение температуры в режиме будильника

# Температура измеряется автоматически, и на дисплее отображается указание температуры при наступлении времени, настроенного в режиме будильника. Записанная температура отображается в режиме будильника, пока температура не будет записана заново во время наступления следующего времени будильника или пока не будет настроено новое время будильника.

# <Изменение интервала измерения температуры>

# С каждым нажатием кнопки А в режиме календаря интервал измерения переключается между измерением каждую секунду измерением каждую минуту. Надпись “F” или “С” замигает в выбранном интервале измерения. Однако, при выборе ежесекундного измерения, часы автоматически вернутся к измерению температуры с интервалом в одну минуту после примерно 3 минут ежесекундного измерения.

# <Диапазон и точность измерения температуры>

|  | По Цельсию (°С) | По Фаренгейту (°F) |
| --- | --- | --- |
| Диапазон температуры на дисплее | -9.9 °С ~ +59.9 °С | 14 °F ~ 139 °F |
| Единицы измерения | 0.1 °С | 1 °F |
| Точность измерения | 20 °С ~ 30 °С ± 1 °С -5 °С ~ 40 °С ± 2 °С | 68 ° F ~ 86 ° F ± 2 ° F 23 ° F ~ 104 ° F ± 4 ° F |

# <Меры предосторожности при измерении температуры>

# Если у вас не новые часы, то ваша температура тела будет влиять на измерение температуры. Чтобы измерить температуру точнее, снимите часы и оставьте их как минимум на 20-30 минут, чтобы они акклиматизировались к температуре окружающей среды. Время, которое потребуется для акклиматизации часов, зависит от разницы температур и места.

# Не используйте часы для измерения температуры вне температурного диапазона, указанного в приведённой выше таблице. Использование часов при очень высокой или очень низкой температуре может привести к поломке.

# <Переключение между шкалой Цельсия и шкалой Фаренгейта>

# Находясь в режиме календаря, нажмите и держите кнопку В в течение 3 секунд или дольше при нажатой кнопке А, чтобы переключить измерение между шкалой Цельсия и шкалой Фаренгейта. (Измерение не переключится, если кнопка В будет нажата первой.)

# Использование будильника <ALM>

# Если будильник настроить (ON), то его сигнал будет звучать в течение 20 секунд каждый день в одно и то же время. Когда будильник настроен, температура автоматически измеряется в настроенное время и отображается на дисплее.

# Настройка будильника

# Нажмите кнопку В в режиме будильника и держите её в течение 2 секунд или более. Начнёт мигать надпись «hours» («часы») и активируется режим настройки.

# Нажмите кнопку А для настройки «часов». (Нажмите и держите кнопку А для быстрого продвижения.)

# Если нажать кнопку В при мигающей надписи «часы», то начнёт мигать надпись «minutes» («минуты»).

# Для настройки «минут» нажимайте кнопку А.

# Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею.

В режиме настройки будильника дисплей А2 (Analog 2) показывает настроенное время будильника в качестве справочного дисплея. Если время измеряется в 12-часовом режиме, то и будильник будет также работать в 12-часовом режиме. При настройке будильника обратите внимание на указатели AM (до полудня) и PM (после полудня). Авто-возврат к обычному дисплею будильника активируется, если часы будут оставаться в режиме настройки (с мигающим дисплеем) более 2 минут. Быстро вернуться к обычному дисплею будильника можно нажав кнопку М в режиме настройки будильника. Индикатор температуры отображается до тех пор, пока температура не будет записана в следующее настроенное время или до тех пор, пока будильник не будет настроен на другое время.

# Включение и выключение будильника (ON / OFF)

# С каждым нажатием кнопки А при обычном дисплее будильника, будильник будет включаться (ON) и выключаться (OFF). Когда будильник включен, то под значком с указанием режима будет отображаться значок будильника (ALM).

# Выключение сигнала будильника и монитора будильника

# Звенящий будильник можно отключить, нажав любую кнопку.

# Сигнал будильника можно подтвердить, нажав кнопку А в режиме будильника.

# Использование двойного времени <DU.T.>

# Вы можете настроить другое время (местное время), отличное от режима времени, с помощью режима двойного времени. Отсчёт «секунд» местного времени связан с секундами в режиме времени.

# Настройка местного времени

# Нажимайте кнопку В в течении 2 секунд или более, находясь в режиме двойного времени. Начнёт мигать надпись «hours» («часы»), показывая, что часы находятся в режиме настройки.

# Нажмите кнопку А, чтобы настроить «часы». (Нажмите и держите кнопку А для быстрого продвижения.)

# Если нажать кнопку В при мигающей надписи «часы», то начнёт мигать надпись «minutes» («минуты»).

# Для настройки «минут» нажимайте кнопку А.

# Нажмите кнопку М, чтобы вернуться к обычному дисплею.

В режиме настройки будильника дисплей А2 (Analog 2) показывает настроенное время будильника в качестве справочного дисплея. Авто-возврат к обычному дисплею двойного времени активируется, если часы будут оставаться в режиме настройки (с мигающим дисплеем) более 2 минут. Быстро вернуться к обычному дисплею двойного времени можно нажав кнопку М в режиме настройки времени.

# Использование секундомера <ST.W.>

# Секундомер может отсчитывать время в 1/1000 сек. до «11 часов, 59 минут 59 секунд, 999». По истечении 12 часов отсчёта секундомер вернётся в позицию «00 часов, 00 минут, 00 секунд, 000» и остановится. Секундомер также может измерять отсчитанное время.

# * Сигнал, подтверждающий операцию

# При каждом нажатии кнопки А или В в режиме секундомера будет звучать сигнал.

# Общий отсчёт времени

# Каждое нажатие кнопки В повторяет запуск/остановку.

# Нажмите кнопку А, когда отсчёт остановлен, чтобы вернуть секундомер в исходное положение.

# Отсчёт истёкшего времени

# Каждое нажатие кнопки В повторяет запуск/остановку.

# Нажмите кнопку А во время работы секундомера. На дисплее на 10 секунд появится истёкшее время. Надпись “SPL” будет мигать, пока показывается истёкшее время. С каждым нажатием кнопки А измеряется и показывается последнее истёкшее время.

# Нажмите кнопку А, когда отсчёт будет остановлен, чтобы вернуть секундомер в исходное положение.

# Изменение режима во время работы секундомера

# Даже если нажать кнопку М во время работы секундомера для переключения режима, отсчет времени продолжится. Продолжающийся отсчёт будет отображаться на дисплее, если вы снова вернётесь в режим хронографа.

# Функция предупреждения о низком уровне зарядки батареи

# Когда срок службы батареи приблизится к концу, на электронном дисплее начнёт мигать значок  (:). Когда дисплей А2 настроен на отображение «секунд», то в случае низкого уровня зарядки батареи механизм циферблата А2 перейдёт на движение с 2-секундным интервалом (стрелка будет передвигаться на 2 деления каждые 2 секунды). В таком случае необходимо заменить баратею как можно скорее.

# Функция перенастройки

# Используйте эту функцию для перенастройки часов после замены батареи или если часы показывают неправильный дисплей или операцию из-за сильного удара или статического электричества (не отображается дисплей, постоянно звучит сигнал будильника и пр.). Функция перенастройки может быть активирована следующим образом.

# Функция перенастройки

# Одновременно нажмите кнопки А, В, С и М.

# Отпустите кнопки.

# Нажмите одну из кнопок. Это завершит операцию перенастройки. После выполнения этой операции настройте правильное время и режимы.

# Меры предосторожности

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Водостойкость

Есть несколько видов водостойких часов, как показано в нижеприведённой таблице. Для правильного использования часов проверьте уровень их водостойкости, который указан на циферблате и корпусе, и сверьтесь с таблицей.

- Водостойкость для ежедневного использования (до 3 атмосфер): Часы такого типа являются водостойкими при незначительном соприкосновении с водой. Например, вы можете носить часы, когда умываете лицо; однако, такие часы не предусмотрены для использования под водой.

- Повышенная водостойкость для ежедневного использования (до 5 атмосфер): Часы такого типа являются водостойкими при умеренном соприкосновении с водой. Вы можете носить часы при плавании в воде; однако, они не предназначены для использования при нырянии без акваланга.

- Повышенная водостойкость для ежедневного использования (до 10/20 атмосфер): Часы такого типа могут использоваться при нырянии без акваланга; однако, они не предназначены для подводного и глубоководного плавания с аквалангом при использовании гелиевого газа.

Единица измерения «бар» примерно равна 1 атмосфере.

| Обозначения | Спецификация | Незначительное соприкосновение с водой | Умеренное соприкоснове-ние с водой (стирка, работа на кухне, плавание и пр.) | Водный спорт (ныряние без акваланга) | Подводное плавание (с баллоном с воздухом) | Нажатие кнопок или откручивание головки в воде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циферблат | Корпус (задняя часть) |  |  |  |  |  |  |
| WATER RESIST или нет никакого обозначения | WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 3 атмосфер | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| WR 50 или WATER RESIST 50 | WATER RESIST(ANT) 5 бар или WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 5 атмосфер | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| WR 100/200 или WATER RESIST 100/200 | WATER RESIST(ANT) 10 бар/20 бар или WATER RESIST(ANT) | Водостойкость до 10/20 атмосфер | ДА | ДА | ДА | НЕТ | НЕТ |

*«WATER RESIST(ANT) хх bar» (водостойкость хх бар) может также быть указана как «W.R. xx bar»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

- НЕ нажимайте на кнопки и на головку мокрыми пальцами или в том случае, если часы мокрые. Вода может проникнуть в часы и нарушить водостойкость.

- Если часы используются в морской воде, впоследствии сполосните их чистой водой и протрите сухой тканью.

- Если в часы попала влага или внутренняя поверхность стекла запотела, и стекло не стало прозрачным в течение дня, незамедлительно отнесите часы продавцу или в специализированную ремонтную мастерскую Citizen для ремонта. Если вы оставите часы в таком состоянии, то это приведёт к возникновению коррозии внутри часов.

- Если в часы попала морская вода, положите часы в коробку или в пластиковый пакет и немедленно отнесите их в ремонт. Иначе повысится давление внутри часов и их части (стекло, головка, кнопки и пр.) могут выпасть.

ВНИМАНИЕ: Следите за чистотой своих часов

- Пыль и грязь обычно скапливаются в зазорах на оборотной стороне циферблата или браслета. Скопление пыли и грязи может привести к коррозии и испачкать вашу одежду. Время от времени часы необходимо чистить.

Очистка часов

- Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть пыль, запотевание и воду с корпуса и стекла.

- Используйте сухую мягкую ткань, чтобы вытереть запотевание и грязь с кожаного ремешка.

- Для того чтобы очистить металлический, пластиковый или резиновый ремешок, смойте грязь водой с мягким мылом. Используйте мягкую щётку, чтобы удалить пыль и грязь, застрявшую в зазорах на металлическом браслете. Если ваши часы не являются водостойкими, отнесите их к продавцу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не используйте растворители (разбавители, бензин и пр.), поскольку они могут испортить внешнее покрытие.

ВНИМАНИЕ: Обращение с батареей

- Храните батарею в недоступном для маленьких детей месте. Если ребёнок проглотит батарею, незамедлительно вызовите врача.

ВНИМАНИЕ: Замена батареи

- Для замены батареи отнесите часы к продавцу или в специализированную ремонтную мастерскую Citizen.

- Если срок службы батареи закончился, замените её как можно скорее. Если вы оставите отработанную батарею в часах, то это может привести к её протечке, которая может серьёзно повредить часы.

ВНИМАНИЕ: Условия эксплуатации

- Используйте часы в пределах температурного режима, указанного в инструкции. Использование часов вне указанных температурных пределов может привести к искажению функций часов или даже к их остановке.

- НЕ используйте часы в таких местах, где они будут подвергаться воздействию высоких температур, например, в сауне. В противном случае это может привести к ожогу кожи.

- НЕ оставляйте часы в таких местах, где они будут подвергаться воздействию высоких температур, например, в бардачке или на передней панели автомобиля. В противном случае это может привести к повреждению часов, например, к деформированию пластиковых частей.

- НЕ кладите часы рядом с магнитом. Если вы положите часы рядом с магнитными предметами, такими, как магнитное ожерелье, магнитная защёлка двери холодильника, пряжка на сумке или наушники от мобильного телефона, то в часах может сбиться отсчёт времени. Если это случилось, уберите часы от магнита и заново настройте время.

- НЕ кладите часы рядом с бытовой техникой, которая вырабатывает статическое электричество. Если часы подвергнутся воздействию сильного статического электричества, например, исходящего от телеэкрана, то может сбиться отсчёт времени.

- НЕ подвергайте часы сильным ударам, например, не роняйте их на пол с твёрдым покрытием.

- Не используйте часы в тех местах, где они могут подвергаться воздействию химикатов или коррозионных газов. Если растворители, такие как разбавитель и бензин, или вещества, содержащие такие растворители, попадут на часы, то это может повлечь за собой обесцвечивание, оплавление, поломку и пр. Если на часы попадёт ртуть, содержащаяся в термометрах, то циферблат, браслет или какая-либо другая часть часов может обесцветиться.

# Технические характеристики

- Калибр: 8988

- Тип: Комбинированные кварцевые часы (аналоговые - электронные)

- Точность измерения времени: В пределах ±15 секунд в месяц (при использовании в нормальных температурных условиях: от +5º С до +35º С / от 41º F до 95º F)

- Температурный режим работы: от 0º С до + 55º С / от 32º F до 131º F

- Функции дисплея:

Аналоговый 1:

- Часы, минуты

Аналоговый 2:

- Показывает либо секунды, время будильника, местное время, либо отсчёт хронографа (в часах) в качестве справочного дисплея.

Электронный

- Время: Часы, минуты, секунды

- Календарь: Дата, день, температура

- Будильник: Часы, минуты, запись температуры

- Двойное время: Местное время (часы, минуты, секунды)

- Хронограф: Часы хронографа, минуты хронографа, секунды хронографа, 1/100 сек. хронографа, SPL, отсчёт 24 часов

- Секундомер: Измерение в 12-часовом режиме (по 1/1000 сек.), отсчёт истёкшего времени

- Дополнительные функции:

- Функция подсветки

- Функция тонового сигнала

- Функция предупреждения о низком уровне зарядки батареи

- Батарея: Батарея № 280-30, код батареи: SR1120W

- Срок службы батареи: Около 2 лет.

(Исходя из использования 20 секунд сигнала будильника в день, тонового сигнала 24 раза в день, подсветки 3 секунды в день, секундомера 12 часов в неделю.)

* Технические параметры могут изменяться без предварительного уведомления.

# Text boxes

Время

<TIME>

Календарь

<DATE>

Будильник

<ALM>

Секундомер

<ST.W.>

Двойное время

<DU.T>

Секунды

<SEC>

Будильник

<ALM>

Местное время

<DU.T>