ЧАСЫ  СASIO  DW-9500

Руководство пользователя

Модуль 1940

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

- В зависимости от класса водонепроницаемости часы маркируются от “I” до “V”. Для того, чтобы выяснить правильные условия эксплуатации, проверьте класс ваших часов по следующей таблице.

| (Класс | Конструкция корпуса | Брызги, дождь | Купание, мытье машины | Подводное плавание | Водолазное дело и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ( | нет | нет | нет | нет |
| II | Водонепрони цаемые | да | нет | нет | нет |
| III | Водонепрони цаемые до 50 м | да | да | нет | нет |
| IV | Водонепрони цаемые до 100 м | да | да | да | нет |
| V | Водонепрони цаемые до 200 м Водонепрони цаемые до 300 м | да | да | да | да |

(Примечания
I   Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них влаги.

III  Не нажимайте кнопки под водой.

IV Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо.

V Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов

- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.

- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.

- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.

- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.

- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.

- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).

- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.

- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.

- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.

- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покоробиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.

Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами...

- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флюоресценции.

- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.

- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флюоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.

- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.

# ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Нажмите кнопку “C” для перехода из режима в режим.  Каждый режим подробно рассмотрен в последующих разделах.

- В любом режиме нажмите кнопку «В» для подсветки дисплея.

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Помимо обычного отсчета времени, этот режим используется для установки текущего времени и даты.

Калибровка отсчета секунд

Для того чтобы запустить отсчет секунд по сигналу точного времени радио или телевидения, используйте следующую процедуру:

- В Режиме Текущего времени нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока секунды на экране не начнут мигать.

- Нажмите кнопку «D» для того чтобы сбросить секунды в 00 по сигналу точного времени.

- Если вы нажмете кнопку “D” в то время, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от “30” до “59“, то одновременно с переустановкой секунд в положение “00” к значению минут будет добавлена “1”. Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от 00” до “29”, то значение минут останется без изменений.

- Нажмите кнопку «А» для возврата к показу времени.

Установка времени и даты

1. Нажмите и удержите кнопку “А” в Режиме Текущего времени.

Секунды замигают на дисплее, так как этот разряд выбран для установки.

2. Нажмите кнопку “С” для перехода мигающего

значения из разряда в разряд в следующей последовательности:

Секунды                Часы                     Минуты

Дата           Месяц               Год            12/24-часовой формат

- В то время, когда часы, минуты, год, месяц или дата будут находиться в мигающем состоянии, нажмите кнопку “D”, чтобы увеличить их значение или “В”, чтобы его уменьшить.

- Когда для установки выбран 12/24-часовой формат, нажмите кнопку «D»  для переключения между этими форматами.

- После того, как вы установите время и дату, нажмите кнопку “А”, чтобы вернуться в исходный Режим  Текущего Времени.

### Примечания

- Если выбран 12-часовой формат, после полудня на дисплее появляется индикатор Р. До полудня индикатор на экране отсутствует.

- Если выбран 24-часовой формат, на экране появляется индикатор  24.

- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.

- Дата может быть установлена в пределах от 1 января 1995 г. до 31 декабря 2039 г.

- Часы содержат автоматический встроенный календарь, с соответствующим количеством дней в месяцах и поправкой на високосный год. Установив время один раз, Вы можете его не переустанавливать, исключая случай замены батареи.

#### РЕЖИМ ПОДСЧЕТА УДАРОВ

В этом режиме Вы можете подсчитать количество ударов ритма в минуту и определить темп музыкального произведения или других ритмических операций.

- В данном руководстве аббревиатура «ВРМ» используется для обозначения «количества ударов в минуту».

- Количество ударов ритма в минуту используется в режимах подсчета ударов и Метронома.

## Подсчет количества ударов ритма

- В Режиме подсчета ударов нажмите кнопку «D» для переключения между звуковым (индикатор ВЕЕР на экране) и световым (индикатор LIGHT на экране) сопровождением выполнения операций.

- Звуковое сопровождение означает, что при каждом нажатии кнопки «Е», описанном в следующем далее п.2, часы издают короткий звуковой сигнал. Световое сопровождение означает, что при каждом нажатии кнопки «Е» мигает подсветка.

- В Режиме отсчета ударов нажмите кнопку «Е» 5 раз в соответствии с ударами ритма музыкального произведения или ритма чередования каких-либо элементов.

- Каждое нажатие кнопки «Е» изменяет количество ударов ритма в верхней части экрана циклически в следующей последовательности:1→2→3→4→-.

- После того, как Вы 5 раз нажмете кнопку «Е», часы подсчитают среднее количество ударов в минуту и установят соответствующее значение.

- Величина ВРМ записывается в память. Вы можете использовать эту величину для выполнения операций, описанных далее в разделе «Применение Метронома».

- Если Вы в п.1 выбрали световое сопровождение, то после выполнения п.3 вклю-чится подсветка на 2 секунды, показывая, что величина ВРМ занесена в память.

- Более подробную информацию смотрите в справочнике в конце руководства.

#### РЕЖИМ МЕТРОНОМА

Этот режим можно использовать для подачи звуковых или световых сигналов, частота которых соответствует заданному количеству ударов в минуту. Эта функция аналогична цифровому  метроному, широко применяемому в музыке.

- В этом режиме и Режиме подсчета ударов используется величина ВРМ (количество ударов ритма в минуту).

## Применение Метронома

- В Режиме Метронома нажмите кнопку «D» для переключения между звуковым (индикатор ВЕЕР на экране) и световым (индикатор LIGHT на экране) типом операций метронома.

- Звуковой тип означает, что часы издают короткие звуковые сигналы в соответствии с ритмом. Световой тип означает, что в соответствии с ритмом мигает подсветка.

Нажмите кнопку «Е», чтобы часы начали издавать сигналы ритма в соответствии с заданным количеством ударов в минуту. Чем больше количество ударов в минуту, тем чаще сигнал ритма.

- Цифровые сигналы ритма подаются в течение минуты или до тех пор, пока Вы не нажмете снова кнопку «Е».

- Если Вы в п.1 выбрали звуковой тип метронома, то операция метронома выполняется в соответствии с установленным числом сигналов за период времени, процедура установки которого описана в следующем разделе.

## Принудительное изменение величины ВРМ

- В Режиме отсчета ударов ритма нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока величина ВРМ не начнет мигать на экране.

- Нажмите кнопку «D» для увеличения значения ВРМ  или кнопку «В» для того чтобы уменьшить его.

- Вы можете установить это значение в диапазоне от 60 до 200.

- Одновременное нажатие кнопок «В» или «С» устанавливает ВРМ в стандартное значение равное 120 ударам в минуту.

- Нажмите кнопку «С» и число сигналов за период времени замигает на экране.

- Нажмите на кнопку «D» для увеличения этого количества и «В» для его уменьшения.

- Вы можете установить количество ударов за период времени в пределах от 1 до 8.

- После того, как Вы ввели величину ВРМ и число сигналов за период времени, нажмите кнопку «А» для возврата в исходный Режим Метронома.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА

В Режиме Таймера в Вашем распоряжении имеется 5 встроенных стартовых времени (60, 74, 90, 120, 180 минут), соответствующих длине магнитной ленты и мини дискете (MD). Вы также можете использовать область памяти, в которую можете записывать свои стартовые времена. Индикатор стартового времени обратного отсчета показывает, какое стартовое значение выбрано.

- Более подробно об индикаторе на верхнем дисплее смотрите в разделе «Стартовое время обратного отсчета».

### Использование Таймера

- В Режиме Таймера нажмите кнопку «D» для циклического изменения вышеуказанных стартовых времен  до тех пор, пока желаемое время не покажется на дисплее.

- Нажмите кнопку «Е», для того чтобы начать обратный отсчет времени.

- Когда обратный отсчет времени достигает нуля, раздается звуковой сигнал в течение 10 минут, который можно прервать, нажав на любую кнопку. По окончании сигнала, время обратного отсчета сбрасывается в стартовое значение.

- Нажатие кнопки «Е» во время операции обратного отсчета времени поставит Таймер на паузу. Повторное нажатие кнопки «Е» продолжит обратный отсчет времени.

- Чтобы закончить обратный отсчет времени, вначале поставьте Таймер на паузу (нажав кнопку «Е») и затем нажмите кнопку «А». Время обратного отсчета возвратится к стартовому значению.

- Если время на нижнем дисплее отличается от значения индикатора времени старта в верхней части дисплея, Таймер встает на паузу.  Время обратного отсчета используется в качестве стартового, когда обе части дисплея идентичны.

### Установка Стартовой величины обратного отсчета

- Когда индикатор времени старта и стартовое время таймера идентичны, нажмите и удержите кнопку «А» до тех пор, пока значение минут стартового времени не замигает на дисплее.

- Если индикатор времени старта и стартовое время не совпадают, значит Таймер находится в состоянии паузы. Нажмите кнопку «А» для того чтобы стереть текущую операцию обратного отчета времени и сделать эти две величины одинаковыми.

- Нажмите кнопку «D» для увеличения значения минут или «В» для его уменьшения.

- Вы можете установить стартовое время в диапазоне от 1 до 180 минут с шагом 1 минута.

- После того как стартовое время достигнет желаемого значения, нажмите кнопку «А» для возврата в исходный Режим Таймера.

РЕЖИМ  СЕКУНДОМЕРА

Режим позволяет Вам измерить полное и промежуточные времена событий и зафиксировать 2 первых места на соревнованиях. Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 23 часами 59 минутами 59.99 секундами.

а) Измерение чистого времени

E		E		E		      E		     D

(Старт)		(Стоп) 		(Повторный старт)    (Стоп)           (Сброс)

б) Измерение разделенного времени

E		D            	                D		          E	                       D

(Старт)		(Разделение)	(Отмена разделения)	(Стоп)	      (Сброс)

в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места

E		D		E		           D	                  В

(Cтарт)      	(Разделение)	(Стоп)		           (Отмена       (Сброс)

Финишировал	Фин. второй бегун          разделения)

первый бегун	Запись времени	           Запись времени                                                                                                                                                                            				первого бегуна	           второго бегуна

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

Когда ежедневный будильник включен, звуковой сигнал раздается в установленное время каждый день. Вы можете также включить Ежечасный сигнал, при котором в начале каждого часа часы издают два коротких звуковых сигнала.

## Установка будильника

- Нажмите кнопку “А” в Режиме Будильника. Значение часа начнет мигать, так как оно выбрано для установки.

* В это время автоматически включится будильник.

2. Нажмите “С” для перемещения мигающего значения в другие разряды в следующей последовательности:

3. Нажмите кнопку “D” для увеличения выбранного      Часы                      Минуты

значения и кнопку «В» для его уменьшения.

* Когда Вы используете 12-часовой формат, отследите, какое время Вы хотите выставить: до полудня (нет индикатора) или после полудня (на экране индикатор Р).

5. Установив время звукового сигнала, нажмите кнопку “А” для возврата в исходный Режим Будильника.

## Как работает ежедневный будильник

Звуковой сигнал будильника продолжается 20 секунд или до тех пор пока Вы не прервете его нажатием любой кнопки.

Проверка будильника

Нажмите и удержите кнопку «Е» для того чтобы раздался звуковой сигнал.

Включение и выключение будильника и ежечасного сигнала

Нажмите кнопку “D” в Режиме Будильника для изменения состояния часов в следующей последовательности:

[Индикатор включенного будильника / ежечасного сигнала]

##### Справочная информация

Этот раздел содержит подробную техническую информацию  об операциях часов.

## Операция автовозврата

- Если часы оставить в режимах Отсчета ударов или Метронома в течение часа и не выполнять с ними никаких операций, они автоматически вернутся в Режим Текущего времени.

- Если во время мигания цифрового значения в течение двух – трех минут Вы не нажали ни одной кнопки, часы автоматически  выходят из режима установки.

## Прокручивание показаний

Кнопки «В» и «D» используются в различных режимах для прокручивания устанавливаемых значений через экран. Длительное нажатие на эти кнопки изменяет показания в ускоренном режиме.

12-/24-часовой формат представления времени

Выбранная в Режиме Текущего времени 12- или 24-часовая система измерения времени распространяется также на Режим Звуковых сигналов.

##### Функция Подсветки

Электролюминесцентная подсветка Ваших часов позволяет легко считывать показания дисплея в темноте. В любом режиме (за исключением осуществления установок) нажмите кнопку «В» для включения подсветки экрана.

- Подсветка остается на экране в течение 8 секунд в режимах Отсчета ударов ритма и Метронома и в течение 2 секунд в других режимах.

- Подсветка этих часов выполнена на электролюминесцентных (ЕL) элементах, мощность которых падает после длительного срока использования.

- Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.

- При подсвечивании экрана часы издают звуковой сигнал. Такое звучание связано с вибрацией транзистора, которая начинается при свечении электролюминесцентного источника. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности Ваших часов.

- Подсветка автоматически отключается во время звуковых сигналов.

- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.

## Примечания к режиму Отсчета ударов

- Часы не могут производить вычисление в режиме Отсчета ударов ритма в следующих двух случаях:

Когда Вы нажимаете кнопку «Е» меньше 5 раз.

Если между нажатиями на кнопку «Е» проходит более 2 секунд.

- Часы будут вычислять число ударов в минуту, даже если Вы нажмете кнопку «Е» более 5 раз. В этом случае используется среднее значения последних пяти нажатий кнопки «Е».

- Величина ВРМ устанавливается в диапазоне от 60 до 200 ударов в минуту. Менее 60 ударов обозначается на экране как Lo и более 200 ударов обозначается как Н.

- Вы можете войти в режим Отсчета ударов из Режима Текущего времени, нажав кнопку «Е».

Стартовое время обратного отсчета

- В Режиме Таймера в вашем распоряжении имеется 5 заранее запрограммированных стартовых времен (60, 74, 90, 120, 180), которые совпадают по длительности с магнитофонной кассетой и мини дискетой. Вы также можете использовать память, в которой можете сохранить собственное стартовое время.

- Вы можете установить стартовое время в диапазоне от 1 до 180 минут с шагом 1 минута. Если Вы сделаете это, оно автоматически помещается в нужную позицию среди встроенных стартовых времен. Например, если Вы установили стартовое время 86 минут, оно будет помещено между 74 и 90. После этого при прокручивании стартовых времен через экран, последовательность времен будет выглядеть следующим образом: 60 → 74 → 86 → 90 → 120 → 180.

- Вы можете выбрать только одно стартовое время. Если Вы установили новое стартовое время, при том, что одно из времен уже записано в память, новое время заменит старое, которое будет удалено.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/- 15 секунд в месяц

Режим Текущего времени: Часы, мин., сек., индикатор Р, месяц, дата, день недели

Система представления времени: переключение между 12 и 24-часовыми форматами

Календарная система: Автокалендарь, запрограммированный с 1995 до 2039 г.

Режим отсчета ударов ритма: Подсчет количества ударов в минуту

Продолжительность сигнала: одна минута

Режим Метронома: операции метронома основаны на ВРМ; установка ВРМ и количества ударов за период времени

Тип метронома: звуковой сигнал или мигание подсветки

Продолжительность операций метронома: одна минута

Установка: принудительный ввод (ВРМ от 60 до 200 / количество ударов за период времени от 1 до 8)

Режим Таймера: шаг измерения 1/10 сек.

диапазон ввода: от 1 до 180 минут с шагом 1 минута

Встроенные стартовые времена: 60, 74, 90, 120 и 180

Режим секундомера:

Точность измерений: 1/100 секунды, диапазон измерения: 23 часа 59 минут 59,99 секунд

Режимы измерений: Полное время, промежуточное время, фиксация двух первых мест на соревнованиях

Режим звуковых сигналов: Ежедневный будильник, Ежечасный сигнал

Другое: электролюминесцентная подсветка

Батарея:  Одна батарея типа  CR2016, срок службы: примерно 2 года при следующих условиях:

- 2.5 секунды работы подсветки в день,

- 20 секунд работы будильника в день

- Одна 1-минутная операция метронома (120 ВРМ) в неделю